## Slide 1: 清理刮刀
第一步：点击刮刀清理，这时设备工作平台自动下降到
设定高度，然后刮刀向前走200mm

## Slide 2: 第二步：戴好手套拿上刮刀清理工具（即内六角扳手）

## Slide 3: 将刮刀清理工具至于刮刀刀刃底部来回的刮，发现有异物多刮几次 直到刮干净为止。刮刀两边都要进行清理

## Slide 4: 有时刮刀清理时细小的残渣难以被发现，这时用手指来回触摸刀刃底部，当触摸到异物时用刮刀清理工具进行清理，直到刮刀干净。 刮刀清理

## Slide 5: 清理刮刀后请保持室内卫生，发现有材料滴到刮刀或盖板上， 请及时擦干净，刮刀清理

## Slide 6: 刮刀清理完毕后点击进入准备状态按钮。