## Slide 1: V5软件的使用手册

## Slide 2
目录
1.RSCON V 5软件的介绍
2.RSCON V5软件界面及参数的介绍
2.1主界面；
2.2控制页面；
2.3参数页面；
2.4辅助界面；
3. RSCON V5 软件的操作
3.1 RSCON V5上机的基本步骤；
3.2 RSCON V5 停电继续制作步骤；
3.3 添加树脂的步骤；

## Slide 3: 一、V5软件的使用手册
1.1 V5软件的介绍
成型机的控制软件RSCON在WinXP下运行，可直接点击桌面上的快捷键启动。成型机监控软件的功能是：根据分层数据文件和支撑数据按一定的制作工艺生成扫描路径，控制X-Y扫描，并显示扫描轨迹；控制各个机构协调动作；对成型机的状态进行监视；设定工艺参数，手动操作成型机的运动部件。
RSCON程序为全屏运行，程序打开后不推荐关闭，除非异常。程序主界面如下图所示，从UI结构布局上分为以下部分。
    主界面：
    控制页面；
    参数页面；
    辅助页面；

## Slide 4
1.2 界面介绍
程序分为主页面、控制页面、参数页面及辅助对话框等显示页面。
1.2.1主页面:
文件操作、文件信息显示、常用功能操作、制作信息显示、操作记录显示。

## Slide 5
1.2.2 控制页面:
刮刀、Z轴、液位平衡块、激光器、真空泵的独立控制，一般仅在调试或特殊情况才使用。哥白尼设备支持更多的电气控制及相关状态按显示。

## Slide 6
1.2.3参数控制页面:
制作参数0、硬件参数1、扫描参数0、液位参数1、系统参数0、扫描参数2、初始化参数2

## Slide 7
1.2.4辅助对话框:
密码输入框、虚拟数字键盘等。

## Slide 8
2 .界面及参数的介绍
程序分为主页面、控制页面、参数页面及辅助对话框等显示页面。
2.1 主页面:
文件操作、文件信息显示、常用功能操作、制作信息显示、操作记录显示。

## Slide 9
2.1.1 文件操作及显示
 | 点击进入文件导入模式 | 
 | 点击进入文件删除模式 | 
 |  | 双击青色色块实现取消及恢复零件模拟或制作。
 | 手动模拟前十层零件数据 | 
 | 手动模拟前一层零件数据。 | 
 | 手动模拟后一层零件数据。 | 
 | 手动模拟后十层零件数据 | 
 | 自动模拟制作并预估打印时间。（耗时取决于零件自身高度、计算量及工控机处理能力。） | 
 |  | 手动模拟控制条
 |  | 设置指定层的扫描速度及填充次数。 显示零件数量。

## Slide 10
2.1.2 文件的倒入
点击导入文件弹出打开文件对话框。对话框将自动识别零件状态并以不同颜色显示文件名。
绿色：正常CLI零件。
红色：没有找到支撑文件的CLI零件。
黄色：仅有支撑没有实体的CLI零件。
完成导入后，文件控制及显示区会自动添加相应零件信息（层厚、总高度）。用户可以同时或多次导入多个零件。双击零件信息条进行相应操作。

## Slide 11
2.1.3 文件的删除
 | 删除单个零件
 | 删除全部零件

## Slide 12: 2.2. 制作操控区 在程序界面底部为做件操控功能区，如下图所示。用户可以在此进行开始制作、暂停制作、停止制作、刮刀清理、功率检测、刮平测试等做件所需的相关操作。
常用功能操作区 | 
 | 刮刀清洗，点此图标后刮刀将会移动到程序设定的位置供用户清理刮刀底部的污垢。
 | 刮平测试，刮刀来回运动一次，可测试刮平范围。
 | 托板升降，点此图标后平台上下运动以搅拌液面。
 | 激光功率检测
 | 液位自动调整
注意：常用功能操作按钮仅在没做件时或制作暂停时点击可用，在做件过程中点击将不会激活。
 | 恢复制作位置。恢复上一次扫描时所有机械位置
 | 连接服务器。连接到指定的平台服务器。进行数据传输，远程操控等。
、? | 查看软件的版本
 | 软件最小化
 | 关掉软件

## Slide 13
检测当前功率
功率检测后自动更新激光功率到设备固定功率参数中（此参数用于零件模拟及固定功率制作）。
添加树脂功能
可调整液位高度，用于检测当前树脂量、液位传感器状态。及用于液位自动系数的修改。

## Slide 14
选项 | 说明
 | 做件前准备开关，在每次做件前需点此图标进行设备初始化，准备就绪后图标将变成绿色
 | 点此图标机器将开始做件，图标变成 ，再点击则可暂停做件
 | 中止做件。
 | 圆弧绿色部分表示当前的制作进度。当进行制作模拟时，进度圆弧同样会显示。
 | 显示当前已制作的时间
 | 模拟后的预计制作完成时间，它在开始制作后将会倒计时，表示预计的剩余制作时间。

## Slide 15
2.3. 制作信息监控
2.3.1 文件截面信息显示区:
程序界面中央区域可以显示分层文件的截面轮廓信息，零件图中的位置均与其在托板上的位置一致。图中黄色栅格部分为支撑，蓝色填充部分为当前扫描的零件实体，红色为当前扫描的轮廓。程序在模拟或做件过程中，图形显示区能动态显示每一层的截面信息。

## Slide 16
2.3.2制作信息显示区 制作信息显示区在程序的右边栏中，其包含了液位检测图、功率检测图、当前做件速度、制作状态栏等信息。
a.液位检测图实时显示了最近检测15次内液位值的波动状况。
点击液位和功率显示区右上角的 图标，可设置曲线图上检测值的坐标范围，如下图所示。将液位波动曲线图的Y轴坐标范围设为40~60mm。

## Slide 17
b.激光功率检测图实时显示了最近检测15次内激光功率值的波动情况。
c.做件速度显示区显示了当前做件高度、零件总高度、支撑、轮廓、填充的扫描速度和扫描间距这些参数，显示数值的单位均为0.01mm。

## Slide 18
d .操作状态栏显示了当前机器处理何种工作状态，当用户执行了液位调整，z轴升降等相关操作时，均会在此区域显示所执行的工作命令状态。
 | 显示所有操作日志
 | 显示所有警告信息。
 | 清除所有当前显示信息。（报警时，信息显示区闪烁且无法进行制作。需双击确认取消后方可制作。）
 | 当前未确认的警告信息数量。

## Slide 19
2.4 进入二级功能页面
二级功能页面包括硬件控制、参数设置等页面。
双击或下拉 进入二级功能页面
选项 | 说明
 | 进入硬件控制页面。
 | 进入参数控制页面。
 | 进行系统参数控制页面。(专家模式)
 | 进行权限切换。
 | 退出二级功能页面，进入主页面。

## Slide 20: 2.4.1 硬件控制
刮刀控制控制 |  | 输入刮刀的移动距离， 值为绝对坐标。 刮刀回零输入
z轴控制 |  | 输入z轴的移动距离， 正值下降，负值上升。 z轴回零
液位控制 |  | 输入液位的移动距离， 正值下降，负值上升。 液位回零
激光通断 |  | 激光通断开光
真空泵通断 |  | 真空泵开关
故障清除 |  | 清除驱动器故障； 立即停止机械运动。
环境 | 显示当前环境温度和空气湿度 | 
树脂温度 | 显示当前左侧及右侧树脂温度 | 

## Slide 21: 激光控制
用于激光打点位置的确认。可选5x5及9x9两种排布模式。

## Slide 22: 电气控制（仅哥白尼系列支持）
电气控制包括照明、激光、扫描头、加热板的电气开关控制。此功能同设备面板上的电源控制，非必要情况切勿随意操作。
设备状态用于判断设备当前状态，设备故障时便于工程师进行问题排查。

## Slide 23
2.5 参数页面
参数页面包括制作参数0、硬件参数1、扫描参数0、液位参数1、系统参数0、激光器参数0、扫描参数2、初始化参数2。
注:
XX参数0 所有用户可见；
XX参数1工程师及以上可见；
XX参数2专家可见。
选项 | 说明
 | 撤销未保存的参数
 | 保存当前未保存的参数。
 | 保存当前未保存的参数并将参数写入参数配置文件（Para.ini）
 | 保存所有参数到参数配置文件（Para.ini），并重启软件

## Slide 24
选项 | 说明
 | 用于设置制作中硬件运动的相关参数。
 | 用于设置硬件的机械限位、一般运动、设备功能等参数。
 | 用于设置扫描策略、扫描速度、打印比例等参数。
 | 用于设置液位高度、平衡块限位、液位调整系数等参数。
 | 用于设置语言、虚拟数字键盘参数并进行参数文件操作。
 | 用于设置激光器相关参数并进行控制。
 | 用于设置振镜的相关工艺参数。

## Slide 25
2.5.1 制作参数
功能 | 选项 | 说明
刮刀 | 起刮高度 | 设置刮刀开始工作的高度(mm)
 | 刮平次数 | 设置刮刀每层的刮平次数
z轴 | 加工高度 | 设置开始做件时托板的高度(mm)
 | 上升高度 | 设置制作完成后托板上升的高度(mm)
延时 | Z沉降结束 | 设置托板升降后的树脂流平时间(s)
 | 刮平结束 | 设置刮刀刮平后的树脂流平时间(s)
 | 扫描结束 | 设置每层扫描结束后的等待时间(s)
 | 制作结束 | 设置制作完成后浸没在树脂槽中的停留时间(min
激光检测 | 检测模式 | 
 | 正常 | 根据设置的检测频率来检测功率
 | 检测一次 | 只在制作前检测一次功率
 | 固定功率 | 不检测，以设置的固定功率制作

## Slide 26
2.5.2 硬件参数
 | 选项 |  | 说明 |  | 
刮刀参数 | 速度 |  | 设置刮刀的移动速度(mm/s) |  | 
 | 刮平距离 |  | 设置刮刀刮平时移动的最大距离(mm) |  | 
 | 到托板距离 |  | 设置刮刀刮平朝零位运动时越过零件的距离(mm) |  | 
 | 到件距离 |  | 设置刮刀刮平远离零位运动时越过零件的距离(mm) |  | 
z轴 | 上升速度 |  | 托板上升时的速度(mm/s) |  | 
 | 下降速度 |  | 托板下降的速度(mm/s) |  | 
 | 最大上升高度 |  | 设置z轴所允许上升的最大高度(mm) |  | 
 | 最大下沉高度 |  | 设置所做零件的z轴最大高度(mm) 导入零件高度大于此值时设备将发出报警信息 |  | 
 | 清理高度 |  | 设置刮刀清理时的托板位置(mm) |  | 
 | 搅拌高度_1 |  | 设置树脂搅拌时托板运动的起始位置(mm) |  | 
 | 搅拌高度_2 |  | 设置树脂搅拌时托板运动的结束位置(mm) |  | 
 | 搅拌速度 |  | 设置搅拌时的托板运动速度(mm/s) |  | 
液位 | 速度 |  | 液位沉降速度(mm/s) |  | 
 | 检测频率 |  | 设置液位检测及调整的频率 |  | 
功率检测 |  | X坐标、 Y坐标 | 设置功率检测头的位置(mm) |  | 
温度控 |  | 设定温度 | 设定树脂加热温度 |  | 仅哥白尼支持
 |  | 最低、最高温度 |  | 设置温度控制范围 | 

## Slide 27: 2.5.3 扫描参数
 | 选项 | 说明 |  |  | 
填充模式 | 模式 | X-Y | 层间X向填充与Y向填充交叠 |  | 
 |  | XY | 单层完成X方向填充、Y方向填充 |  | 
 |  | X | 每层X方向填充 |  | 
 |  | Y | 每层Y方向填充 |  | 
 | 扫描线间距 | 扫描间距是指相邻两条平行扫描线的中心距离，单位是mm |  |  | 
树脂 | DP | 树脂的透射深度，单位是mm |  |  | 
 | Ec | 树脂的临界曝光量，单位是mJ/cm2 |  |  | 
尺寸比例 | X向 | X方向扫描比例系数 |  | 此参数是补偿由于收缩或其余因素造成的XY轴方向的尺寸线性系统误差，补偿因子要根据实测值确定 | 
 | Y向 | Y方向扫描比例系数 |  |  | 
速度 | 支撑、轮廓、填充 |  |  |  | 
 | 过固化深度 | 过固化的深度(mm) |  |  | 值较大则速度较慢
 | 速度比例 | 扫描速度系数 |  |  | 值较大则速度较快

## Slide 28: 2.5.4 液位参数1
 | 选项 | 说明 | 
液位高度 | 固定高度 | 设置加工液面高度(mm)，若启动液位调整，液位将调整到设定的阈值左右 | 
 | 液位偏置_气泡 | 设置清理气泡时偏置高度(mm) | 
警告 | 下限位 | 设置平衡块下限位(mm | 限制平衡块上下移动位置
 | 上限位 | 设置平衡块上限位(mm) | 
液位调整 | Step1、Step2、Step3 |  | 
 | 范围 | 设置平衡块调整区间范围(mm) | 
 | 比例系统 | 移动距离系数 | 

## Slide 29: 2.5.5 系统参数0
 | 选项 | 说明
系统 | 语言 | 切换软件显示语言。(中文、英文)
键盘 | 选择后激活虚拟键盘(目前仅支持数字键盘) | 
参数操作 | 保存指定文件名的参数 | 
 | 载入指定文件名的参数 | 

## Slide 30: 2.5.6 激光器参数0
 | 选项 | 说明
激光器控制 | 连接、断开 | 通过串口连接或断开激光器
 | 开机、关机 | 通过软件打开、关闭激光器
 | 停止 | 用于停止打开、关闭、更新激光器的操作
激光器参数 | 设定激光器正常工作时的参数。 DIO、QSW、SHT、EXT的开关； 频率(KHZ)、占空比、电流(A)的值。 | 
操作参数 | 设置正常工作时激光器的频率范围、占空比范围、电流范围。 设置自动开关激光器时电流的升降值(A)及延时(S)。 设置激光器预热电流(A)，预热延时(Min)和稳定延时(Min) | 

## Slide 31
网络 | 设备名称 | 对设备进行编号
 | 设备类型 | 
 | 服务器IP | EPM服务器的IP地址
 | 树脂型号 | 
 | 文件保存目录 | 上传文件保存路径
登录 | 自动登录 | 勾上则断线可以自行登录
 | 间隔时长 | 间隔多长时间软件自我屏保（单位S)

## Slide 32: 2.5.7 扫描参数2
 | 选项 | 说明
延时 | 激光开 | 扫描时打开激光器 延时(1us)
 | 激光关 | 扫描时关闭激光器延时(1us)
 | 跳转延时 | 跳转延时(10us)
 | 扫描延时 | 扫描延时(10us)
 | 多边形延时 | 多边形延时(10us)
跳转速度 | 速度 | 跳转速度(mm/s)

## Slide 33: 2.5.8 初始化参数
 | 选项 | 说明
设备 | 平台尺寸 | 包括300、350、450、600及自定义
 | 硬件版本 | 包括RS、哥白尼、RS_UPGRADE三种型号
扫描卡 | 类型 | 支持RTC3、RTC4、CTI等型号。
 | 聚焦类型 | 支持2D、3D。
 | K值 | 扫描定位精度(bit/mm)
 | CTB | 标定文件名。 ScanLab.的为*.CTB；CTI的为*.XML。
液位 | 检测器 | 检测器类型。 包括没有、模拟输出、数字输出、AD输出
Com端口 | Com端口及波特率 | 软件与设备的通讯接口及波特率设置
 | 传感器接口 | 传感器的通讯接口及波特率设置
激光 | 厂家 | 激光器厂家
 | 端口 | 激光器连接端口
 | 自动连接 | 选择后参数设置页会增加激光参数设置页

## Slide 34: 2.6 辅助窗口：
切换权限
输入对应密码，选择不同权限。
（密码由可咨询联泰技术支持工程师）
虚拟数字键盘
仅在选择虚拟键盘后有效。自动弹 开、隐藏及停靠。

## Slide 35: 三 3.1 RSCON V5 上机步骤
a、双击 打开RSCON V 5软件，弹出系统初始化对话框
如图1所示，点击“确定”，系统将自动完成初始化；
b、点击 导入需要制作的cli格式分层文件；
c、初始化结束后图2，点击 检测激光功率；
d、点击 模拟计算时间；
e、点击 用刮刀清理工具清理刮刀；
f、点击 进入准备状态 ；
g、 变绿后，点击 在弹出的对话框图4中 ；选择
“重新制作”---”制作“；
j、制作完成后托板会上升到一定的高度以方便用户铲件；
注意：清理刮刀 ，激光功率检测 ，在图3中点击
3个小圆点 的弹出对话框中；
图：1
图：2
图：3
图：4

## Slide 36
3.2 停电后继续接着做件步骤：
1.按正常步骤开机；
2.双击打开RSCON V5软件，系统初始化，点击“确定”如图1；
3.点击 导入原cli分层文件；
4.初始化结束后，点击 恢复硬件位置；
5.结束恢复后如 图2， 点击 检测激光功率；
6.点击 开始制作，在弹出的对话框 图3 选择“继续制作”----”制作“；
注意：1.不需要点击 清理刮刀；
2.不需要 点击 模拟算时间；
3.更不需要点击 进入准备状态；切记！！！
1
图：1
图：3
图：2

## Slide 37
3.3 添加树脂的步骤：
1.在硬件控制栏中，点击“ 刮刀”“Z轴””液位“ 三轴 回零如图1；
2.在树脂槽的前右下角缓慢的倒入树脂，直到倒入的树脂与网板平齐即可如图2；
图1
图2

## Slide 38
3.4 怎么查找做件高度记录
右击V5软件属性——查找目标文件——找到"LOG"文件夹
打开——再打开“Record”——找到做件的高度

## Slide 39
X向/Y向：设置X轴和Y轴方向尺寸的补偿比例系数；
此参数是补偿由于收缩或其余因素造成的XY轴方向的尺寸线性系统误差，补偿因子要根据实测值确定。
X向比例系数=150×X向的比例系数 /实际测量尺寸 ；
Y向比例系数=150×Y向的比例系数 /实际测量尺寸 ;
支撑 | 扫描支撑时采用的速度
轮廓 | 扫描截面轮廓时采用的速度
填充 | 对零件截面做填充扫描采用的速度
过固化深度 | 设置扫描支撑、轮廓和填充时的过固化深度，值较大则速度较慢
速度比例 | 设置支撑、轮廓和填充扫描速度的比例系数,值较大则速度较快
3.5 扫描参数