## Slide 1: 添加材料方法
当开始做件的时候出现在软件的右下角出现“树脂过少”的报警提 示，先删掉报警提示，然后按下面步骤添加材料；
树脂过少

## Slide 2: 添加材料方法
第一步：按次序分别点击刮刀回零，Z轴回零，液位回零

## Slide 3: 添加材料方法
第一步完成后打开前门会发现工作平台会脱离液面。

## Slide 4: 添加材料方法
第二步：打开材料桶盖子，缓慢倒入材料，一直加到树脂液面 高度与网板基本齐平就可以，最后盖上材料通盖子。

## Slide 5: 添加材料方法
添加完后，若材料溅到刮刀或盖板上请擦拭干净，保持室内卫生。