## Slide 1: BPCustomerCtrl 使用培训

## Slide 2: BPCustomerCtrl软件简称BPC BPC的主要功能：
对CLI或UCF格式文件转换成USP格式；
规划扫描路径；
优化RSCON模拟时间；

## Slide 3
备注：
9400-工艺包对应的材料 Lite600-设备型号
600P-工艺包对应的激光功率
001-工艺包版本号
1104-更新日期 bpp-文件格式
2.工艺包名称介绍

## Slide 4: 3.BPC软件处理数据步骤
；
点击 打开BPC软件；
界面如右图；
导入cli或ucf格式文件； 4.选择机器编号及
选择相对应的工艺包.bpp 5.生成.USP格式文件；

## Slide 5
BPC界面介绍

## Slide 6: 3.1加载需要处理的SLI数据并生成USP文件 备注： 1.加载cli或ucf格式文件时必须将 支撑与实体一起导入。 2.软件在没有生成完USP格式文件 时些时文件格式为tmp,等生成完后 会自动变成USP格式，主要原因是 避免客户在没有生成完就导入 RSCON软件中 3.USP格式为压缩形，只会生成一 个文件 ，导放RSCON软件中会自动解压

## Slide 7: 3.2如何把工艺包放入客户端BP软件并读取 A、把工艺包放入BP软件安装目录 下中的BPPackage文件夹中； B、加开BP软件并加载工艺包（如 图1）点击进入后会弹出（如图2） 并读取选中的工艺包

## Slide 8: 3.3 如何保存设备平台及机器编号 图4 A,完成第一步操作后，在空白处输入需要保 存的文件名称(如图3）中的RS450； B点击保存Save Paras按键； C,生面新的设备平台信息（如图4） D，如果需要删除平台信息请首先找到客户端 BP安装目录中文件夹为Config打开后就能看到所有平台信息

## Slide 9: 3.4 参数的含义